## Slide 1
半導体チャンバー内の粒子輸送計算
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
01
計算コードの構成・物理モデル・数値処理
外部で求めた場を利用し、粒子の到達先と経路を比較する
技術説明 14枚 ＋ 編集可能な概念図 12枚
対象：静的2次元 XY / RZ子午面 2026年10月7日
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/README.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/support_and_errors.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 2
装置開発で扱える問い
発生源・粒径・場・壁面則を変え、ウェハーへ届く粒子の経路と到達率を比較できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
02
知りたいこと | 入力・変更する条件 | 計算結果から判断できること
どこからウェハーへ届くか | 発生候補ごとの位置・放出時刻・速度 | 到達位置・到達率から、寄与する発生候補を絞る
どの粒子が到達しやすいか | 質量・抗力径・電気半径・初期電荷 | 粒子特性ごとの付着・排出・滞留の違いを調べる
運転条件で輸送がどう変わるか | 各条件で外部計算した流れ・電場・熱流束 | 軌道と終状態を比較し、輸送を変える場を調べる
反射が到達先をどう変えるか | 付着確率・反発係数・出口の境界条件 | 再飛行後の到達先と、付着／排出の割合を比較する
本コードが出力するevent・終状態を外部集計する。発生源の逆推定には別途、観測との比較処理が必要
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 3
コード構成と責務
外部場と粒子条件を入力し、電荷と運動を計算して到達イベントを保存する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
03
担当 | 主なモジュール | 責務
入力と初期条件 | case / case_format / sources | 設定・SI単位・放出粒子の確定
空間情報 | fields / geometry / coordinates | 場の補間、領域検索、XY/RZ変換
物理量の評価 | physics/charge / forces / runtime | 電荷変化率、抗力緩和率、追加加速度
時間と接触 | integrators / events / boundaries | 候補経路、最初の接触、壁面応答
実行・保存 | engine / cpu / rng / output | 粒子更新、乱数、確定状態と再開情報
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/AGENTS.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/api.py
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 4
入力データと外部計算の役割
CFD・プラズマ計算の結果を取り込み、同じ場で粒子条件と壁面則を変更できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
04
入力 | 内容 | 本コードでの利用
YAML設定 | モデルrevision・時間刻み・出力・境界則 | 計算方法と適用条件を固定
形状／境界 | 2D volume mesh、材料境界line2 | 領域内判定、最初の壁面接触
静的な場 | E、u、密度、温度、熱流束など | 各積分段階の粒子位置で補間
粒子／放出条件 | 位置・速度・Z・質量・各種寸法 | 粒子ごとの状態を初期化
外部で導出する場 | ∇〈¦E¦²〉、並進熱流束、方位渦度 | DEP・熱泳動・揚力の入力
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/case_format_v2.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 5
入力から結果までの計算ワークフロー
公開APIは load_case・simulate・open_result の3つ
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
05
工程 | 処理 | 確認・確定するもの
1 load_case | YAML / HDF5を読み込む | schema、hash、参照、静的入力
2 prepare | 場・形状・モデル・メモリを準備 | 組合せ、適用域、安定性、領域被覆
3 release | 固定IDで粒子を有効化 | 放出時刻、初期状態、乱数識別子
4 simulate | 積分とイベント処理を繰り返す | 受理した状態、付着・排出・失敗
5 open_result | 保存結果を読み、外部で集計する | 軌道、電荷、到達点、粒子の終状態
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/api.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/support_and_errors.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 6
粒子の1ステップで計算すること
場・電荷・力を同じ評価状態で計算し、受理後に保存する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
06
① 場を補間
x, v, Z を評価点へ
fields
② 物理量を評価
dZ/dt、抗力、ΣF
physics
③ 候補経路を生成
x(t), v(t), Z(t)
integrators
④ 最初の接触を探索
経路と材料境界・軸
events
⑤ 応答と残時間
壁面則／軸折り返し
boundaries
⑥ 状態を確定
受理状態・event・hint
engine
接触時はhit状態を再評価し、反射後の残時間を新しい候補経路で進める
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/AGENTS.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 7
粒子状態と支配方程式
各粒子の位置・速度・連続平均電荷を追跡する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
07
dx/dt = v mₚ dv/dt = Fdrag + ΣFadd q = eZ
dZ/dt = Γ₊ − Γe − Γ₋ （Γ₋ は三電流モデルで追加）
粒子属性 | 役割 | 注意点
mₚ | 慣性を決める質量 | 計算中に粒径から再構成しない
d_drag | 気体との抗力・熱泳動の寸法 | 電気半径と独立
a_elec | 帯電・Coulomb相互作用・DEPの寸法 | 点粒子の接触位置を膨張させない
Vdisp / Z | 浮力の排除体積 / 実数の電荷数 | 固定電荷は dZ/dt = 0
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/physics/runtime.py
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 8
中性気体抗力の選択
低圧の自由分子流はEpstein、対応する空気・低Re条件はStokes–Cunninghamで計算する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
08
モデル | 計算式・意味 | 必要入力／適用域
線形Epstein | F = β(u_g−v) β = (4π/3)a²ρ_g c̄ δ | ρ_g, T_g, u_g, λ_g, m_g 自由分子・低相対速度
有限速度Epstein | F = β₀[G(S)+σ_Rπ/8](u_g−v) S = ¦u_g−v¦/√(2kBT_g/m_g) | Maxwell混合表面則 自由分子、T_w = T_g
有効気体Epstein | 線形式に有効気体の物性を入力 | 外部で有効気体近似を定義 感度評価用revision
Stokes–Cunningham | F = (3πμdₚ/Cc)(u_g−v) | 空気用slip相関、低Re 0.03 ≤ λ/a ≤ 7.2
Notes: a=d_drag/2, β0=(4π/3)a²ρg cbar, cbar=sqrt(8kBTg/(πmg)). G(S)=(3/16)(2+S^-2)exp(-S²)+(3sqrt(π)/32)(4S+4/S-S^-3)erf(S). S≤0.1では低速級数、G(0)=1。線形EpsteinはKn_a≥10, relative speed ratio≤0.1。Stokes-Cunningham: Cc=1+Kn[1.142+0.558exp(-0.999/Kn)], Kn=λ/a, Re_p≤0.1。
出典: https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md

## Slide 9
帯電モデルの方程式と選択
局所プラズマ中での電荷変化を計算し、電場力とイオン抗力へ反映できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
09
モデル | 電荷変化率 | 主な入力・前提
固定電荷 | dZ/dt = 0 | 初期Zを保持
静止Maxwellian OML | Γi = Ai(1−φ/Vi), Γe = Ae exp(φ/Ve) dZ/dt = Γi−Γe （表示はφ≤0枝） | n_e, n_i, T_e, T_i, m_i 単一・単価正イオン
ドリフトOML | Γi = Ai[P(s)−(φ/Vi)H(s)] s = ¦u_i−v¦/√(kBT_i/m_i) | 相対イオン速度を反映 非正電位のrevision
集約二電流／三電流 | dZ/dt = Γ₊−Γe ／ Γ₊−Γe−Γ₋ | 有効イオン物性・遮蔽長を入力 三電流で負イオン収集を追加
OML：φ = Ze / [4πε₀a(1+a/λD)]。正電位枝・厳密関数・適用域はノートに記載
Notes: 出典: https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
OML: λD^−2=e²/(ε0 kB)(ne/Te+ni/Ti); As=πa² ns sqrt(8kB Ts/(πms)); Vs=kB Ts/e. φ>0ではΓi=Ai exp(−φ/Vi), Γe=Ae(1+φ/Ve)。shifted: P(s)=0.5 exp(−s²/2)+sqrt(π/8)(s+1/s)erf(s/sqrt2), H(s)=sqrt(π/2)erf(s/sqrt2)/s。s=0は解析極限P=H=1。
集約モデル: λeff=max(a,λscreen), φ=Ze/[4πε0a(1+a/λeff)]. veff,s²=|us−v|²+8eVs/(πms)+(1m/s)², Veff,s=max(ms veff,s²/(2e),0.01V), As=πa² ns veff,s. 斥力側はexp(clip(±φ/Veff,−50,50))、引力側は線形式。負イオンはφ≤0でexp(φ/Veff,-)、φ>0で1+φ/Veff,-。集約則と遮蔽長はproducer責務。
モデルrevision名: oml_stationary_maxwellian_debye_huckel_v1; oml_shifted_maxwellian_single_ion_negative_debye_huckel_v1; aggregate_relative_drift_regularized_two_current_v1; aggregate_relative_drift_regularized_three_current_v1。各モデルの意味・適用域は独立。

## Slide 10
イオン抗力の捕集項と散乱項
力の大きさに加えて、どの方向へ作用させるかをモデルで区別する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
10
Fᵢ = nᵢmᵢvₛ [πb_c² + 4πb₉₀² lnΛ] (uᵢ−v)
モデル | 内容 | 適用・必要情報
Barnes型 | 捕集断面積＋軌道散乱 力は相対流 u_i−v の方向 | 単一正イオン、Z≤0 弱結合・無衝突の受理範囲
集約・相対流型 | 遮蔽・平均自由行程で断面積を制限 力は相対流方向 | 有効イオン物性、遮蔽長、λ_in 帯電モデルと場の定義を共有
電場方向感度型 | 捕集項＋image-orbital式 力の方向は正規化したE | 明示的なモデル形状の感度評価 相対流型との同時選択なし
上の式はBarnes型の構造。集約型はb_c・b₉₀・遮蔽の定義が異なる
Notes: Barnes: w=ui-v, vs²=|w|²+8kBTi/(πmi). b90=|Z|e²/(4πε0 mi vs²), b_c²=a²(1-2eφp/(mi vs²)). lnΛ=(1/2)ln[(λD²+b90²)/(b_c²+b90²)]. 適用範囲 Z≤0, a/λD≤0.1, b90/λD≤0.1, b_c/λD≤0.1, λin/λD≥10, lnΛ>0と宣言drift比。
出典: https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md

## Slide 11
追加の力と必要な外部場
電場・熱流束・電場勾配・重力が粒子の到達先へ与える影響を調べられる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
11
寄与 | 方程式 | 必要な外部量
電場力 | F_E = ZeE | 電場E、状態Z
熱泳動 | F_th = (32/15)(a²/c̄) q_tr | 中性気体の並進伝導熱流束 有効気体版は感度評価
誘電泳動 DEP | F_DEP = 2πε_m a³ K_CM ∇〈¦E¦²〉 | 電場二乗平均の勾配 媒質誘電率、実数CM係数
RZ揚力感度 | F_L = K(ωφ eφ)×(u_g−v) K = C_L πρ_g λ_g a² | 方位渦度、気体物性 RZ・no swirl・自由分子
重力・浮力 | F_gb = (mₚ−ρ_gVdisp)g | 気体密度、重力ベクトル RZの重力は軸方向
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 12
時間積分法の役割
無力場・連成運動・熱揺らぎに応じて積分法を選び、軌道と接触時刻を計算する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
12
方法 | 更新内容 | 利用条件
厳密な運動経路 | 無力場の直線／一定加速度の放物線 | 対応する定数係数ケース
固定刻みRK4 | 4段階で場・力・電荷を再評価 yₙ₊₁=yₙ+h(k₁+2k₂+2k₃+k₄)/6 | 明示法の安定性条件を満たす 連続電荷はhL_Z≤0.5
指数中点法 | 中点予測で係数を評価 抗力と局所線形電荷を指数更新 | 緩和を含む運動と電荷の連成 中点を確定状態にはしない
OU Langevin | 位置・速度の相関ノイズを同時生成 条件付き分割で細分化 | 線形Epsteinと対応Brownianモデル XYとRZで対応範囲が異なる
Notes: 指数中点: v_inf=u+a/γ, v(h)=v_inf+(v0-v_inf)exp(-γh), x(h)=x0+v_inf h+(v0-v_inf)(1-exp(-γh))/γ。A=Gmid+Jmid(Z0-Zmid), Z(h)=Z0+expm1(Jmid h)A/Jmid。ゼロ係数は解析極限。OUの数値葉経路のfirst-hitは未観測確率過程の厳密first-passageではない。
出典: https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md

## Slide 13
実行効率と結果の再現性
計算を途中再開でき、粒子群の分割幅や出力頻度を変えても乱数の再現性を保てる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
13
仕組み | 実装 | 利用上の効果
計算経路 | 単一直列のcompiled CPU engine | Pythonの粒子別呼出しを抑える
メモリ | 全粒子の状態を保持し、作業領域を分割再利用 | 作業領域を上限付きで再利用
乱数 | 粒子ID＋物理イベントごとの乱数番号 | 分割幅・出力頻度・再開に依存しない
観測出力 | 受理済み経路からframe / probeを評価 | 出力時刻のために計算刻みを分割しない
永続化 | 結果を分割保存し、再開用の確定状態を記録 | 途中中断から同一caseを再開できる
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/AGENTS.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/result_format_v2.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/parallel_execution_plan.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 14
検証で確認した範囲と装置適用の手順
数値検証・条件を揃えた比較・実装置の妥当性を段階的に確認する
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
14
確認段階 | 比較対象 | 結論の範囲
数値解法 | 解析解、独立式、h / h/2 / h/4 | 式・積分・イベント処理の自己整合
決定論の外部比較 | common-P1、同じ初期条件・物理式 | 位置・電荷・有効な速度・到達event
確率過程の外部比較 | 独立seedの粒子集団、同じ観測量 | Case-P 100 nmの分布比較基準を通過 当該ケースは壁面event 0件
実装置での利用 | 場・発生条件・粒子物性と計測結果 | パラメータの不確かさを感度解析 付着分布や到達率を実測で確認
現在の範囲：静的2D、希薄な一方向連成。一般3D・自己無撞着場・任意COMSOL設定は対象外
Notes: 出典（対象コミット固定）:
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/evidence/m3c2/caseP_100nm_final_campaign_v1/README.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/evidence/m3c3/caseP_three_current_companion_v1/README.md
図形は概念説明用。実計算結果を表す場合は別途明記。

## Slide 15
図01 外部場を使った粒子輸送
気流・電場を読み込み、放出粒子の軌道・電荷・ウェハーへの到達位置を計算できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
15
(a) 入力する静的な場
(b) 粒子の運動・帯電
(c) 到達先と状態の記録
z
r
r = 0
ウェハー（z = 0）
出口
z
r
r = 0
ウェハー（z = 0）
出口
z
r
r = 0
ウェハー（z = 0）
出口
排出
補間
記録
F_E
F_d
Z
電場 E(r,z)
流速 u_g(r,z)
密度 n_s ／ 温度 T_s
同じ評価位置で
場・電荷・力を更新
軌道 x(t) ／ 速度 v(t)
電荷 Z(t) ／ 衝突event
背景場は固定。粒子から場へのフィードバックを省略した、静的2D XY / RZ子午面の輸送計算
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 16
図02 中性気体抗力のモデル
分子運動・粒子との相対速度・すべり補正を使い、気流への追従と慣性を計算できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
16
(a) 線形Epstein
自由分子・小さいdrift
w = u_g − v
F_d
a
(b) 有限速度Epstein
有限相対速度／T_w = T_g
w = u_g − v
F_d
a
(c) Stokes–Cunningham
空気用相関・低Re
w = u_g − v
F_d
d_p
slip
λ ≫ a
鏡面反射（1−σ_R）
拡散反射（σ_R）
F_d = βw
F_d = β(S)w
F_d = (3πμd_p/Cc)w
抗力モデルを1つ選択。粒子の質量と抗力径を独立に指定し、モデルの適用域を検査する
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 17
図03 OML帯電と粒子運動の連成
局所密度・温度・相対イオン速度から電荷を更新し、電荷による軌道の変化を計算できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
17
(a) 静止Maxwellian OML
(b) ドリフトOML
φ ≤ 0
λ_D
a
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
Γe
Γi
φ ≤ 0
a
−
+
−
+
−
+
−
+
−
+
Γe
Γi
単一正イオン／φ ≤ 0
u_i（イオン）
v（粒子）
w_i = u_i − v
dZ/dt = Γi − Γe q = eZ
(c) 同じ積分段階で場・帯電・運動を評価
① 評価位置 x
x
② 局所の収集率
φ ≤ 0
Γe(x,Z)
Γi(x,Z,w_i)
③ 電荷と電場力
Z
qE(x)
④ 速度・位置
m dv/dt = ΣF
相対速度 u_i − v を収集率へ反映
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 18
図04 集約二電流・三電流モデル
有効イオン物性を入力し、負イオン収集を含めた帯電量と輸送の感度を調べられる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
18
(a) 集約二電流
(b) 集約三電流
Z
+
+
+
+
+
+
+
+
Γ₊
有効正イオン
u₊ − v
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Γe
熱電子
dZ/dt = Γ₊ − Γe
Z
+
+
+
+
+
+
+
+
Γ₊
有効正イオン
u₊ − v
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Γe
−
−
−
−
−
有効負イオン
u₋ − v
Γ₋
dZ/dt = Γ₊ − Γe − Γ₋
n₋ = 0
外部から与える有効物性
密度
n_s
イオン流速
u_±
熱電圧
V_s
有効質量
m_s
遮蔽長
λ_screen
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 19
図05 イオン抗力の捕集・散乱・方向
イオンから受ける運動量を計算し、相対流方向と電場方向のモデル差を比較できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
19
(a) イオンの捕集と軌道散乱
Z < 0
λ_D
イオン流 u_i
捕集
軌道散乱
F_i
正味の運動量移行
(b) 相対流方向
(c) 電場方向の感度モデル
Z < 0
w = u_i − v
E
F_i
Barnes ／ 遮蔽付き集約型
Z < 0
u_i
E
F_i ∥ E
力の方向による
軌道の違いを比較
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 20
図06 追加の力の物理機構
熱流束・電場勾配・渦度・重力の寄与を加え、付着位置と滞留への影響を比較できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
20
(a) 熱泳動
(b) 誘電泳動
(c) RZ揚力（感度モデル）
(d) 重力・浮力
高温 T_h
低温 T_c
q_tr（並進熱流束）
F_th
F_th = (32/15)(a²/c̄)q_tr
−
+
−
+
−
+
−
+
K_CM > 0
∇〈|E|²〉
F_DEP
F_DEP ∝ a³K_CM ∇〈|E|²〉
w
F_L
ωφ eφ
z
r
F_L = K(ωφeφ)×w
ρ_g V_disp g
mg
F
F = (m − ρ_g V_disp)g
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/physics_models.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 21
図07 場の補間と有効領域の判定
外部メッシュの値を粒子位置で評価し、計算途中の領域外への移動も検出できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
21
(a) 規則格子：双線形
(b) P1三角形：重心座標
(c) Q1四角形：逆写像
f₀₁
f₁₁
f₁₀
f₀₀
x_p
w₀₁
w₁₁
w₀₀
w₁₀
f1
f3
f2
x_p
N₁
N₂
N₃
f(x_p) = Σ Nᵢ(x_p)fᵢ
f1
f4
f3
f2
x_p
ξ
η
−1
1
x(ξ,η)
(d) 積分の各評価位置で補間
x_n
x⁽²⁾
x⁽³⁾
x_n+1
補間値 f(x_p)
有効領域 support(x_p)
f(x_p)
1：領域内
0：領域外
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/fields.py
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 22
図08 連成時間積分
場・力・電荷を各評価状態で計算し、粒子の位置・速度・電荷を同じ時間幅で更新できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
22
(a) RK4 y = (x, v, Z)
y_n = (x_n, v_n, Z_n)
t_n
k1
t_n
h k₁/2
E
F
F, G
k2
t_n + h/2
h k₂/2
E
F
F, G
k3
t_n + h/2
h k₃
E
F
F, G
k4
t_n + h
E
F
F, G
y_n+1 = y_n + h(k₁+2k₂+2k₃+k₄)/6
t_n+1 = t_n + h
(b) 指数中点法 y = (x, v, Z)
y_n = (x_n, v_n, Z_n)
中点予測
t_n + h/2
E
F
F, G
同じ中点状態で係数を評価・固定
γ, u, a, G, J
始点から全幅の指数更新
y_n+1 = (x_n+1, v_n+1, Z_n+1)
dv/dt = −γ(v−u) + a
dZ/dt = G_mid + J(Z−Z_mid)
時間刻みを h、h/2、h/4 と変えた独立runで精度を確認する
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/integrators.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 23
図09 曲線経路の最初の壁面接触
終点だけで判定せず、曲がった数値経路上の最初の衝突時刻・位置・状態を計算できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
23
(a) 候補経路と最初の壁面交差
x(t_n)
x(t_n+h)
始点と終点を結ぶ弦
t_hit
候補経路の残り
x
z
z=0
(b) 保守的な包囲と区間細分化
(c) 衝突状態で応答し残時間を再計算
t_hit
受理されるprefix
hit後の候補経路
区間 0
区間 1
区間 2
区間 3
包囲を縮め、最初の交差を特定
n
θ_i
θ_r
hit状態
t_n
t_hit
t_n+h
hitまでを再評価
反射後に新しい候補
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/events.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 24
図10 壁面応答とRZ軸の扱い
境界ごとに付着・排出・反射を設定し、反射後の再飛行とRZ軸通過を計算できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
24
(a) stick
v′ = 0
(b) escape
終端
(c) hold
vを保存
hit状態で終端
(d) specular
θ
θ
(e) restitution
v′ = −e_n v_n + e_t v_t
確率付着：確率pでstick、1−pで反射
(f) RZ軸を通るときの座標・速度変換
符号付き半径 s ∈ (−∞,∞)
標準RZの半径 r ≥ 0
s = 0
s
s < 0
s > 0
座標を折り返す
r = |s|
v_r = sign(s)v_s
r = 0
r
Brownian計算の材料壁：stick / escape / hold
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/boundaries.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/coordinates.py
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 25
図11 熱揺らぎを含む粒子輸送
位置と速度の相関を保ったブラウン運動を計算し、数値経路上の最初の壁面接触を求められる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
25
(a) 分子衝突と位置・速度の相関
(b) 条件付きOU分割
中性分子
粒子
位置・速度を同時に生成
dv = −γ(v−u_eff)dt
+ √(2γkBT/m)dW
dx = v dt
t₀
t₁
t₀
t₁/₂
t₁/₂
t₁
t₀
t₁/₄
t₁/₄
t₁/₂
t₁/₂
t₃/₄
t₃/₄
t₁
同じroot終点を共有
OU合成
(c) 葉のHermite経路と最初の接触
z
x
v₀
v₁
x₀
x₁
数値経路のfirst hit
x_hit
RZ：軸通過後は新しいroot
r=0
係数を再評価
r
z
XY：抗力のみ・固定電荷 RZ：射影2自由度の帯電粒子。連続確率経路の厳密first-passageとは区別する
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/stochastic.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/docs/numerics.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。

## Slide 26
図12 実行処理と結果の検証
入力から計算・再開・結果読出しまで実行し、同条件の外部計算と軌道・衝突・終状態を比較できる
partcle_sim / sim_rev5 fa51c2e
26
(a) ソルバーの実行
(b) 同条件の外部検証
入力：YAML / HDF5
壁
出口
場メッシュ
境界条件
初期位置・速度
load_case
prepare
場
モデル
メモリ
粒子状態（active set）
x
⋮
v
⋮
Z
⋮
ID
⋮
compiled
serial CPU
追跡ループ：active粒子を更新
sample
propose
first hit
respond
commit
checkpoint
resume
継続する粒子を次のstepへ
failure
open_result：保存結果を読む
衝突・排出の位置
最終状態 x, v, Z, ID
指定した粒子の軌道
共通入力：場・物理式・境界・放出条件
共通P1メッシュ
境界と初期条件
solver
COMSOL
同じ観測量で比較
x, v, Z
hit時刻・位置
終状態の件数
各ソルバーの時間刻み収束
h
h/2
h/4
Notes: 対象: sim_rev5 / fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/AGENTS.md
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/solver/src/chamber_particles/engine.py
https://github.com/dkawa2523/partcle_sim/blob/fa51c2e10f32153afbb08d54012ec676f70508c4/particle_platform_redesign/vv_methodology.md
軌道・場・粒子分布は機構説明の模式図。計算結果ではない。